Upute za procjenu sustava prozračivanja na vozilu za prijevoz životinja na

dugim putovanjima

Učinkovitost prozračivanja na vozilima koja prevoze životinje na dugim putovanjima značajno utječe na dobrobit životinja. Uz pomoć sustava za prozračivanje iz vozila se uklanja nastala toplina i vlaga koju proizvode životinje tijekom prijevoza ili koja nastaje zbog vanjskih klimatskih uvjeta. Međutim, ukoliko se vlaga i toplina ne uklanjaju iz vozila dolazi do velikih razlika između temperature unutar vozila i vanjskog okoliša što djeluje stresno na životinje.

U skladu sa zahtjevima iz Priloga I. Poglavlja VI. točke 3. Uredbe Vijeća (EZ) br.1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 ( u daljnjem tekstu :Uredba), na vozilu za prijevoz životinja na dugim putovanjima treba osigurati sustav prozračivanja koji omogućava održavanje temperature između +5 i +30°C, uz toleranciju od +/– 5 °C, ovisno o vanjskoj temperaturi. Takav sustav prozračivanja mora moći raditi najmanje 4 sata neovisno o radu motora, s najmanjom zračnom strujom nominalnog kapaciteta od 60 m3/h/KN stupnja popunjenosti (korisne nosivosti). Cestovna prijevozna sredstva moraju biti opremljena sustavom za praćenje temperature i uređajem za bilježenje tih podataka (termograf) te alarmom koji će upozoriti vozača/pratitelja ukoliko dođe do promjene zadanih vrijednosti temperature.

Strujanje zraka u vozilu koje se kreće

Prilikom kretanja vozila prema naprijed, kretanje zraka preko krova kamiona stvara vanjsko polje pritiska oko vozila i zrak se tada povlači u vozilo kroz ventilacijske otvore na zadnjem dijelu vozila i pomiče se prema njegovom prednjem dijelu.  Točka u kojoj je slabija cirkulacija zraka naziva se vruća točka vozila i obično se nalazi odmah iza kabine na prednjoj strani platforme. Zbog toga su to mjesta na kojima trebaju biti smješteni senzori za bilježenje podataka o temperaturi na vozilu, jer su to dijelovi vozila na kojima će životinje, ovisno o karakteristikama vozila, zbog slabe cirkulacije zraka biti izložene dodatnom stresu čime je ugrožena njihova dobrobit.

Crvena strelica – izlazak zraka      crvena u odjeljku sa životinjama, plava izvan vozila zraka

Podaci o temperaturi koji se dobiju iz termografa moraju imati datum i pokazivati promjene temperature u vozilu u pravilnim vremenskim razmacima za vrijeme trajanja putovanja te se na zahtjev daju na uvid veterinarskom inspektoru/službenom veterinaru.

Na jednom prijevoznom sredstvu dovoljna su dva senzora.

Senzor za bilježenje temperature

Način izračuna propisanog protoka zraka kroz ventilatore

Sustav za prozračivanje mora biti izrađen na način da osigura ravnomjernu raspodjelu zraka u prijevoznom sredstvu s najmanjom zračnom strujom stvarnog kapaciteta od 60 m3/h/KN (1 KN = 1 quintal = 100 kg) stupnja popunjenosti (korisne nosivosti) bez prepreka.

Zadano:

- propisana zračna struja je 60 m3/h/KN

- snaga jednog ventilatora 1200 m3/h (vidljivo u tehničkoj specifikaciji vozila)

- vozilo je na 4 platforme ukupno popunjeno (stupanj popunjenosti) sa 120 KN dnosno 12 000 kg tereta

Izračun potrebnog protoka zraka s obzirom na stupanj popunjenosti vozila i snagu ventilatora:

- 60 m3 x 120KN = 7.200 m3/h je najmanja potrebna količina zraka na vozilu u odnosu na masu životinja

- 7.200 m3/h :1.200 m3/h = 6 (broj ventilatora potrebnih da bi se osigurao propisani protok zraka u vozilu)

- izračun pokazuje da na vozilu mora biti ugrađeno najmanje 6 ventilatora da bi se moglo osigurati strujanje zraka u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika.

Prepreke koje onemogućavaju zahtijevani protok zraka:

-neprimjerena veličina otvora na ventilatorima

- premalo otvora ili su premali

-platforme koje su smještene tako da onemogućavaju rad ventilatora

- slama koja se prevozi onemogućava rad ventilatora i/ili prirodne ventilacije

-zatvoreni su bočni otvori za prozračivanje

Bolji primjer ventilatora

Najbolji primjer ventilatora

Smještaj baterija koje sustav prozračivanja opskrbljuju energijom

Na vozilu se nalaze baterije koje  moraju osigurati dovoljno energije za rad ventilacije i drugih sustava u trajanju od 4 sata nakon prestanka rada motora vozila.

Baterije

Pokazivač napunjenosti baterija

- u pojedinim sustavima satelitskog navigacijskog sustava može vidjeti i napunjenost baterija

Pasivna ventilacija

Vratašca na otvorima za pasivnu ventilaciju na stranicama vozila moraju se dati zatvarati i otvarati kako bi se omogućilo strujanje zraka u vozilu.

Kod dugih putovanja otvori moraju pokrivati 40 % postrane  površine prikolice ili kamiona (zbroje se površine svih otvora pasivne ventilacije na bočnoj stranici i izračuna njihov postotak u odnosu na površinu cijele stranice vozila).

Zaključak

Ventilacija je glavni način uklanjanja topline i vlage koja nastaje unutar vozila pri prijevozu životinja Tijekom vožnje zrak u vozilo ulazi od natrag prema naprijed

Sustav prozračivanja ventilatorima (mehanička ventilacija) omogućuje održavanje primjerenih uvjeta tijekom prijevoza životinja, a osobito tijekom stajanja vozila u vrijeme toplijih godišnjih doba. Pri korištenju pasivne ventilacije tijekom prijevoza životinja treba paziti da se otvore oni otvori za protok zraka koji će omogućiti najprikladniju izmjenu zraka unutar vozila.

Postupci kojima se može smanjiti rizik stresa kod životinja zbog visokih temperatura/vlage u

vozilu: -prilagodba ventilacije uvjetima vožnje  -smanjenje broja životinja u vozilu  -putovanje u najhladnijim dijelovima dana  -stalno kretanje vozila.

Izvor:

- Uredba Vijeća (EZ) br.1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o  izmjeni Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97

- “The road ahead”, DVD, Human Slaughter Association, 2002

- Livestock transport vehicles, A guide to best practice for vehicle ventilation, DEFRA, UK

- DG SANCO Better Training for Safer Food (BTSF) – Trainig on Animal Welfare during Transport, Perrugia, Italia, 2010

Za daljnje informacije kontaktirajte Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane  Ministarstva poljoprivrede

(tel: 01 6443 846 i 01 6443 854)

www.mps.hr